## Slide 1: Mould Oscillation
Die Kokillenoszillation entscheidet maßgeblich über Oberflächenqualität der erzeugten Strangschale sowie Sta-bilität des Prozessablaufs. Sie kann durch eine Reihe von Parametern cha-rakterisiert werden, die in gegenseiti-ger Abhängigkeit zueinander stehen. Als Grundgleichung wird u.a.
  vC · g = ŝ · w · A
mit
  vC Gießgeschwindigkeit
  g Geschwindigkeitsverhältnis
  ŝ Hubamplitude
  w Oszillationskreisfrequenz
  A Asymmetrie
genannt. Mit nebenstehendem Tool lassen sich die gängigsten Kennzahlen schnell ermitteln und der Verlauf der Bewegungsgrößen visualisieren.
zur Bedienung:
In Menueleiste <Ansicht>/<Leseansicht> einschalten
Aktivieren durch Klick in Excel-Blatt / ggf. Bearbeitung freigeben
Eingaben (grüne Felder) besetzen ð Ergebnisse beäugen
Infos zu den Kenndaten: Pointer über rote Dreiecke führen
Speichern nicht möglich!